## Slide 1: Conditions Nécessaires et suffisantes
    Sols grenus
      Critère qualitatif  X, Y, Z
    plutôt lâche
      Critère quantitatif  X, Y, Z
    état saturé
      Critère hydrogéol  X, Y, Z
    Chargement monotone ou cyclique
      Facteur déclenchant  X, Y, Z, t
Facteurs de prédisposition
(permanents)
 LE SITE (X, Y, Z)
Facteurs de déclenchement
(aggravants)
 LE SEISME & l’eau (X, Y, Z, temps)
Susceptibilité
qualitative
Susceptibilité
quantitative
“Opportunité”

## Slide 2: Démarche d ’évaluation de la liquéfaction
Comment l ’évaluer?
  Le sol est-il susceptible de liquéfaction?
  La liquéfaction peut-elle être déclenchée?
  Des dommages peuvent-ils survenir?
Connaître l’aléa
“ Evénement menaçant ou probabilité d'occurrence dans une région et au cours d'une période données, d'un phénomène pouvant engendrer des dommages ”

## Slide 3
Connaître l’aléa
Connaître la valeur des éléments exposés
Connaître la vulnérabilité des éléments exposés
OU
Evaluer le risque sismique ?
“ Evénement menaçant ou probabilité d'occurrence dans une région et au cours d'une période données, d'un phénomène pouvant engendrer des dommages ”
“ Population, constructions et ouvrages de génie civil, activités économiques, services et infrastructures publiques, etc., exposés à un aléa ”
“ Degré de perte (de 0 % à 100 %) d’un élément à risque résultant d’un phénomène susceptible d’engendrer des victimes et des dommages matériels ”
Connaître les conséquences

## Slide 4
Etapes d ’évaluation de la liquéfaction
Facteurs permanents = Susceptibilité à la liquéfaction
  Facteurs identification: susceptibilité qualitative
  Facteurs mécaniques: susceptibilité quantitative
    Résistance au cisaillement cyclique
      Empirique (Ambraseys, Seed…)
Facteurs aggravants = « Opportunité » à la liquéfaction
    Tau de contrainte cyclique induit par séisme:
Facteur de sécurité
  Résistance  Opportunité
Potentialité de liquéfaction
  Susceptibilité qualitative  Facteur de sécurité
Intensité de la liquéfaction
  Impact profondeur & épaisseur zones liquéfiables

## Slide 5: Evaluation de Niveau A
Facteurs permanents = Susceptibilité à la liquéfaction
    Youd & Perkins, 1978
  Nature (susceptibilité qualitative)
  Age des dépôts (susceptibilité quantitative)
Susceptibilité
  Hydrogéologie
  Age des dépôts

## Slide 6
Facteurs permanents = susceptibilité à la liquéfaction
  Facteurs d ’identification: Susceptibilité qualitative (PS92)
      A priori suspects:
      Exemptés :
Evaluation de Niveau B
Sa1
Sa2
Sa4
Sa3
Ar1
Ar2
Ar3
Ar4
Ex1
Ex2

## Slide 7
Facteurs permanents = susceptibilité à la liquéfaction
  Facteurs mécaniques: susceptibilité quantitative
    Résistance au cisaillement cyclique (CSR Liquefaction)
      Empirique in situ(Ambraseys, Seed…)
      en labo
Liquéfaction x Niveau B
Abaques
SPT, CPT, Vs
Notes:     Facteurs mécaniques : susceptibilité quantitative à la liquéfaction
Les méthodes, basées sur des essais in situ ou de laboratoire visent à définir le taux de contrainte cyclique moyen nécessaire pour avoir la liquéfaction :
avec :
, contrainte de cisaillement cyclique moyenne horizontale ;
, contrainte verticale effective.
a) Méthodes fondées sur des essais in situ
A partir d'essais in situ, ce paramètre dépend à la fois d'une valeur mécanique, permettant d'évaluer l'état initial de la compacité du sol, et de la magnitude du séisme considéré. Dans les travaux de Seed, la valeur mécanique utilisée est le paramètre N de l'essai de pénétration au carottier (SPT). Cette valeur brute doit être corrigée pour aboutir à une valeur conventionnelle. Pour cela, il faut s'affranchir :
des variations d'énergie de battage du carottier SPT ;
de la contrainte effective à la profondeur de réalisation de l'essai,
  de la teneur en fines des sols testés.
Les abaques de calculs à partir de l'essai de pénétration au carottier (SPT) considèrent une énergie de battage de 60 % de l'énergie théorique maximale (chute libre). Il faut donc revenir à cette valeur, N60, en faisant le ratio suivant à partir de l'énergie réelle (par exemple x %) :
Le coefficient de normalisation CN permet de se ramener à une contrainte verticale effective de 96 kPa. Les valeurs du coefficient multiplicateur CN sont données, par exemple, par l'équation suivante :
, avec compris entre 40 et 250 kPa
Par ailleurs, en fonction du pourcentage de fines, il faut encore appliquer une majoration N comprise entre 0 pour les matériaux propres et 7,5 pour ceux contenant des fines.
Avec ces notations, la valeur N1 obtenue est alors :
Le taux de contrainte cyclique moyen nécessaire pour avoir la liquéfaction, est alors obtenu à partir des valeurs de N1 grâce à un abaque (Seed) ou une relation (Ambraseys) pour une magnitude donnée.
Remarque : lorsque d'autres essais in situ que le SPT sont utilisés (pressiomètre, essai de pénétration statique), la pratique courante est de se ramener à une valeur de NSPT par corrélation.

## Slide 8
Evaluation de Niveau B
Facteurs aggravants = « opportunité » à la liquéfaction
    Tau de contrainte cyclique induit par séisme (CSR Séisme):
Facteur de sécurité
  Résistance  Opportunité
Potentialité de liquéfaction
  Susceptibilité qualitative  Facteur de sécurité
CSR Séisme
CSR Liquefaction

## Slide 9
Evaluation de Niveau C
Intensité de la liquéfaction
  Impact profondeur & épaisseur zones liquéfiables
    Iwasaki (1982)
      pas de liquéfaction (IL= 0)
      liquéfaction peu probable (0 < IL < 5)
      liquéfaction probable (5 < IL < 15)
      liquéfaction quasi certaine (15 < IL < 100)
  Pression interstitielle
+ Moyens spécifiques
    Modélisation CSR Liquéfaction
    Essais triaxiaux cycliques